## Slide 1: Programmeren met C# - basis
Variabelen

## Slide 2: Programmeer termen
Programmeer termen
Variabelen
Operatoren
Debugging

## Slide 3: Programmeer termen
Statement
  Commando om een bepaalde actie uit te voeren
  Elke statement wordt afgesloten met een ;
  Console.WriteLine(“Hello World!”);
  Spaties, tabs en nieuwe regels worden genegeerd door VS

## Slide 4: Programmeer termen
Identifier
  Een unieke naam van een element in je programma.
  Elementen: variabele, klasse, functie, namespace, …
  Deze identifier moet aan verschillende regels voldoen:
    Enkel gebruik van letters, cijfers en underscores is toegestaan.
    Elke Identifier moet beginnen met een letter of underscore.
    Case sensitive = er is een verschil tussen de identifier Auto en auto

## Slide 5: Programmeer termen
Keyword
  Gereserveerd woord binnen C# met een specifiek betekenis voor de compiler. (totaal 78 keywords)
  Voorbeelden:
    Main
    int
    string
    const
    namespace
    private
    …

## Slide 6: Programmeer termen
Contextuele keywords
  Keywords die enkel binnen een bepaalde context een voorgedefineerde waarde hebben
  Voorbeelden:
    partial
    descending
    orderby
    dynamic
    …

## Slide 7: Programmeer termen
Operator
  Een symbool dat de compiler aangeeft een bepaalde bewerking uit te voeren
  Voorbeelden:
    = (toekenningsoperator)
    + (plus operator)
    - (min operator)

## Slide 8: Variabelen
Variabelen
Conversie
Programmeer termen
Variabelen
Operatoren
Debugging

## Slide 9: Variabelen
Wat is een variabele?
  Element om tijdelijk (in het programma geheugen) een waarde te bewaren
Wat hebben we nodig?
  Unieke Identifier (variabele naam)
    De naam van de variabele wordt gebruikt als referentie naar de waarde in het geheugen (op een bepaald “adres”)
    Geef steeds een duidelijke naam waarvan de inhoud kan afgeleid worden
    Notatie binnen C#.NET is de camel notation
      1ste letter = kleine letter + elk nieuw woord begint met een hoofdletter
      Voorbeeld: totalAmountInCustomerCurrency

## Slide 10: Variabelen
Wat hebben we nodig?
  Data type
    Geeft aan welk type van waarde we in dit element zullen opslaan: geheel getal / tekst / boolean / …
    C# is een strongly typed language:
      Er moet voor elk element aangegeven worden tot welk type deze behoort
      Dit element kan enkel een waarde van dit type bevatten (dit zal gecontroleerd worden door de compiler)
      Een object kan niet van type wijzigen
      Compiler zal nagaan of we waarden van het juiste type in de objecten steken.

## Slide 11: Variabelen
Waarom moet het type aangegeven worden?
  Om een waarde op te slaan moeten we plaats in het geheugen gebruiken.
  De grootte van deze plaats is afhankelijk van het type variabele. Via het type geven we dus aan hoeveel plaats er moet gereserveerd worden in het geheugen

## Slide 12: Variabelen
Variabele waarde
  Niet verplicht maar wel warm aanbevolen
  Het gebruik van een variabele zonder waarde is niet mogelijk

## Slide 13: Variabelen
Type mogelijkheden
  built-in data types: gedefinieerd in het .NET framework
  User defined data types: door de programmeur gemaakt. (later meer hierover)

## Slide 14: Variabelen
Built in types
C# Type | .NET Framework Type (#bytes) | Waarde bereik
decimal | System.Decimal (12) | 1x10-28 -> 7,9x1028
double | System.Double (8) | 5x10-324 -> 1,7x10308
float | System.Single (4) | 1,5x10-45 -> 3,4x1038
int | System.Int32 (4) | -2.147.483.648 -> 2.147.483.647
uint | System.UInt32 (4) | 0 -> 4.294.967.295
long | System.Int64 (8) | +-9.223.372.036.854.775.808
ulong | System.UInt64 (8) | 0 -> 18.446.774.073.709.551.615
8 bits = 1 byte |  | 

## Slide 15: Variabelen
Built in types
C# Type | .NET Framework Type (#bytes) | Waarde bereik
bool | System.Boolean (1) | true / false waarde
byte | System.Byte (1) | integers van 0 – >255
char | System.Char (2) | karakter tussen ‘ ’
object | System.Object (-) | objecten
short | System.Int16 (2) | -32768 -> 32767
ushort | System.UInt16 (2) | 0 -> 65535
string | System.String (-) | array van karakters
8 bits = 1 byte |  | 

## Slide 16: Variabelen
Welke built in type gebruiken?
  Op basis van type waarde
    Komma getal, geheel getal, tekst, …
  Op basis van grootte
    Voorbeeld: 3 of 12 cijfers
  Niet te klein kiezen (geheugen is goedkoop)
    => int ipv ushort
    => double ipv float

## Slide 17: Variabelen
char = unicode
  Karakter: ‘a’ ‘c’ ‘3’ ...
  ASCII tabel!
    Elk karakter heeft een bepaalde numerieke waarde, opgenomen in de ASCII tabel.
    Hierdoor kunnen we rekenen met karakters. (zie later)
String = tekst
  “Dit is tekst.”

## Slide 18: Variabelen
Syntax:
  Declaratie (= creatie) int test;
  Declaratie & initialisatie: int test = 10; double percentage = 88.2;
  Waarde toekennen
  percentage = 88.2;
  percentage = 0;
  = toekenningoperator
    Waarde aan de rechterkant van = wordt toegewezen aan de linkerkant

## Slide 19: Variabelen
Elke variabele kan van waarde veranderen tijdens het uitvoeren van het programma

## Slide 20: Variabelen
Elke variabele moet geïnitialiseerd worden voor gebruik.

## Slide 21: Variabelen
Vaste waarde toekennen aan de verschillende numeriek types
  double = standaard decimale type
  Float = type aangeven (f suffix)

## Slide 22: Variabelen
Vaste waarde toekennen aan de verschillende numeriek types
  Decimal type (m)

## Slide 23: Variabelen
String
  Escape karakters: karakter combinaties
  met een speciale eigenschap binnen
  een string
Escape character | Info
\’ | Aanhalingsteken
\” | Dubbel aanhalingsteken
\\ | Backslash
\0 | Null
\a | Alert
\b | Backspace
\f | formfeed
\n | Newline
\r | Carriage return
\t | Horizontal tab
\v | Vertical tab

## Slide 24: Variabelen
Voorbeeld:
  Maak een programma dat de volgende tekst op de console schrijft:
  Pad naar mijn bestand:
  \\server\technotes\namen.txt
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("\\server\technotes\namen.txt");
}

## Slide 25: Variabelen
Literal string:
  Vermijden dat escape karakters geïnterpreteerd worden
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(@"\\server\technotes\namen.txt");
}

## Slide 26: Variabelen
Variabelen
Conversie
Programmeer termen
Variabelen
Operatoren
Debugging

## Slide 27: Conversie
Conversie van variabelen
  De waarde van een variabele kan geconverteerd worden van het ene naar een ander type.
Conversie types
  Impliciete conversie:
    De compiler doet de conversie zelf.
    Zonder verlies van data.
  Expliciete conversie = CASTING:
    De programmeur geeft de conversie zelf aan.
    Bij mogelijk verlies van data!

## Slide 28: Conversie
Impliciete conversie
  De maximale waarde van variabele x kan zonder verlies van data in variabele y gestoken worden.
  Voorbeeld
short shortValue = 1234;
int intValue = shortValue;

## Slide 29: Conversie
Expliciete conversie
  De maximale waarde van variabele x kan niet zonder verlies van data in variabele y gestoken worden.
  De compiler zal de programmeur waarschuwen.

## Slide 30: Conversie
Expliciete conversie
  Wanneer we expliciet aangeven dat het type moet omgezet worden zal het programma wel compileren
  Let op voor mogelijk data verlies!
int intValue = 1234;
short shortValue = (short)intValue;

## Slide 31: Conversie
Expliciete conversie
  Resultaat van expliciete conversie met overflow

## Slide 32: Conversie
Parse functies
  Elk type voorziet in een Parse functie
  De Parse functie zal een tekst omzetten naar de overeenkomstige numerieke waarde

## Slide 33: Conversie
Parse functies
  Opgelet: de Parse functie zal geen compile error geven (alles tussen “ wordt niet gecontroleerd tijdens het compileren)

## Slide 34: Conversie
Convert klasse
  De Convert klasse voorziet functies per type
  Meerdere bron types mogelijk (<> Parse enkel van string waarde)
int i = Convert.ToInt32(“123");
int i2 = Convert.ToInt32(true);
int i3 = Convert.ToInt32('9');
int i4 = Convert.ToInt32(4.9);
Console.WriteLine("i = " + i);
Console.WriteLine("i2 = " + i2);
Console.WriteLine("i3 = " + i3);
Console.WriteLine("i4 = " + i4);

## Slide 35: Conversie
Convert klasse
  Opgelet: net zoals de Parse functie is er geen compile time controle van tekst waarden

## Slide 36: Conversie
Conversie van user input
  De input van een gebruiker (Console.ReadLine) is steeds van het type tekst => conversie noodzakelijk

## Slide 37: Conversie
Ter info: output naar het scherm mogelijk via
  Console.WriteLine(“Input:”); => zal “Input:” tonen + de cursor op een nieuwe lijn plaatsen:
  Console.Write(“Input:”); => zal “input:” tonen + de cursor na deze tekst laten staan:

## Slide 38: Operatoren
Wiskundige operatoren
Toekenningsoperatoren
Relationele operatoren
Logische operatoren
Programmeer termen
Variabelen
Operatoren
Debugging

## Slide 39: Operatoren
Operator = symbool dat de compiler vertelt een specifieke manipulatie uit te voeren
Type operatoren
  Wiskundige
  Relationele
  Booleaanse (Logische & relationele)
  [Bitwise]

## Slide 40: Operatoren
Wiskundige operatoren
Toekenningsoperatoren
Relationele operatoren
Logische operatoren
Programmeer termen
Variabelen
Operatoren
Debugging

## Slide 41: Wiskundige operatoren
Met de wiskundige operatoren kunnen we rekenkundige bewerkingen uitvoeren op de variabelen (numerieke)

## Slide 42: Wiskundige operatoren
Operator | Omschrijving
+ | Optellen
- | Aftrekken
/ | Delen
* | Vermenigvuldigen
% | Modulus (rest van deling)
++ | Verhogen met 1
-- | Verminderen met 1

## Slide 43: Wiskundige operatoren
Syntax
  Voorbeeld: int totaal = 55 + 3;
  Toekenning van een waarde => resultaat van sommatie wordt in variabele totaal geplaatst
  Alle operatoren zijn toepasbaar op alle numerieke types
    De + operator kan ook toegepast worden op variabelen van het type string en char

## Slide 44: Wiskundige operatoren
Voorbeelden
int var1 = 10;
int var2 = 20;
int sum = var1 + var2;
int difference = var2 - var1;
int product = var1 * var2;
int quotient = var2 / var1;
int modulus = var2 % var1;
Console.WriteLine("sum = " + sum);
Console.WriteLine("difference = " + difference);
Console.WriteLine("product = " + product);
Console.WriteLine("quotient = " + quotient);
Console.WriteLine("modulus = " + modulus);

## Slide 45: Wiskundige operatoren
Increment (++):
  Zal variabele met 1 verhogen
int tooLow = 10;
Console.WriteLine("tooLow = " + tooLow);
tooLow++;
int higher = tooLow;
Console.WriteLine("higher = " + higher);

## Slide 46: Wiskundige operatoren
Decrement (--):
  Zal de variabele met 1 verlagen
int tooHigh = 10;
Console.WriteLine("tooHigh = " + tooHigh);
tooHigh--;
int lower = tooHigh;
Console.WriteLine("lower = " + lower);

## Slide 47: Wiskundige operatoren
Opgelet: verschillend resultaat wanneer de increment of decrement operator gebruikt worden als prefix of suffix
  Prefix: verhoging of verlaging wordt uitgevoerd voor andere bewerkingen / toekenningen
  Suffix: verhoging of verlaging wordt uitgevoerd na andere bewerkingen / toekenningen

## Slide 48: Wiskundige operatoren
Prefix: ++naamVariabele / --naamVariabele
int prefixTest = 10;
int higher = ++prefixTest;
Console.WriteLine("higher = " + higher);

## Slide 49: Wiskundige operatoren
Suffix: naamVariabele++ / naamVariabele--
int suffixTest = 10;
Console.WriteLine(" suffixTest = " + suffixTest);
int higher = suffixTest++;
Console.WriteLine(" higher = " + higher);
Console.WriteLine(" suffixTest = " + suffixTest);

## Slide 50: Wiskundige operatoren
Bewerkingen met verschillende data types
  Het data type van het resultaat is het data type van het meest nauwkeurige element van de bewerking (waarnaar het andere element impliciet wordt geconverteerd)
int intValue = 10;
double doubleValue = 20.2;
double result = intValue + doubleValue;
Console.WriteLine("result = " + result);

## Slide 51: Wiskundige operatoren
Bewerkingen met verschillende data types
  Belangrijk is dus dat het type van het resultaat hierop is voorzien

## Slide 52: Wiskundige operatoren
Bewerkingen met verschillende data types
  Indien impliciete conversie niet mogelijk is, kan een expliciete worden aangegeven (data verlies!)

## Slide 53: Wiskundige operatoren
Data type van tussenresultaten.
  Zelfde regels als bij resultaten => type van tussenresultaat = type van het meest nauwkeurig element
double result = 5 + (10/3);
Console.WriteLine(" result = " + result);

## Slide 54: Wiskundige operatoren
Data type van tussenresultaten.
  Indien tussenresultaat nauwkeuriger moet zijn => expliciete casting van een van de elementen naar dat type

## Slide 55: Wiskundige operatoren
Data type van tussenresultaten.
  Alternatieve manieren om het gewenst resultaat te bekomen
double result = 5 + (10/3d);
Console.WriteLine(" result = " + result);
double result = 5 + (10/3.0);
Console.WriteLine(" result = " + result);

## Slide 56: Wiskundige operatoren
Data type van tussenresultaten.
  Gelijkaardige problematiek indien we werken met variabelen

## Slide 57: Wiskundige operatoren
Data type van tussenresultaten.
  Gelijkaardige problematiek indien we werken met variabelen

## Slide 58: Wiskundige operatoren
Data type van tussenresultaten.
  Gelijkaardige problematiek indien we werken met variabelen

## Slide 59: Wiskundige operatoren
Type String
  Met de + operator kunnen teksten aan elkaar “geplakt” worden

## Slide 60: Wiskundige operatoren
Type String
  Indien andere types worden toegevoegd worden deze impliciet geconverteerd naar string
int numberOfVisitor = 1205;
string text = "Hallo, " + "bezoeker (" + numberOfVisitor + ")!";
Console.WriteLine(text);

## Slide 61: Wiskundige operatoren
Type Char
  In een bewerking zal een char omgezet worden naar zijn ASCII waarde
  ASCII tabel
    https://nl.wikipedia.org/wiki/ASCII_(tekenset)

## Slide 62: Wiskundige operatoren
Type Char

## Slide 63: Wiskundige operatoren
Type Char
  Indien een char en een int worden opgeteld => conversie van char naar int
  Terug char waarde via expliciete conversie
char alfabetChar = 'a';
alfabetChar = (char) (alfabetChar + 2);
Console.WriteLine("a + 2 = " + alfabetChar);

## Slide 64: Operatoren
Wiskundige operatoren
Toekenningsoperatoren
Relationele operatoren
Logische operatoren
Programmeer termen
Variabelen
Operatoren
Debugging

## Slide 65: Toekenningsoperatoren
Operator | Omschrijving
= | Toekenning
+= | Additieve toekenning
-= | Substractie toekenning
*= | Meervoud toekenning
/= | Fractie toekenning
%= | Modulo toekenning

## Slide 66: Toekenningsoperatoren
Voorbeeld:
int var1 = 5;
var1 *= 5;
Console.WriteLine("var 1 = " + var1);
var1 /= 5;
Console.WriteLine("var 1 = " + var1);
int var2 = 3;
var1 %= var2;
Console.WriteLine("var 1 = " + var1);

## Slide 67: Toekenningsoperatoren
Rangorde van de operatoren
  De rangorde van de operatoren zal bepalen welke bewerkingen eerst zal uitgevoerd worden
  Gebruik van haakjes om verwarring te voorkomen is aangeraden

## Slide 68: Toekenningsoperatoren
Rangorde van de operatoren
  Voorbeeld
double result = (9.0 / 5) + 20;
Console.WriteLine("result = " + result);
result = 9.0 / 5 + 20;
Console.WriteLine("result = " + result);
result = 9.0 / (5 + 20);
Console.WriteLine("result = " + result);

## Slide 69: Toekenningsoperatoren
Voorbeeld:
Maak een programma dat bepaald hoeveel jaren een persoon nog moet wachten voor hij/zij volwassen is (18j.)

## Slide 70: Operatoren
Wiskundige operatoren
Toekenningsoperatoren
Relationele operatoren
Logische operatoren
Programmeer termen
Variabelen
Operatoren
Debugging

## Slide 71: Relationele operatoren
Relationele operatoren: vergelijking van 2 waarden die altijd resulteert in boolean waarde (true/false).
Operator | Omschrijving
== | Gelijk aan
!= | Verschillend van
>= | Groter of gelijk aan
> | Groter dan
<= | Kleiner of gelijk aan
< | Kleiner dan

## Slide 72: Relationele operatoren
Voorbeeld:
int var1 = 10;
int var2 = 20;
Console.WriteLine("var1 == var2 = " + (var1 == var2));
Console.WriteLine("var1 != var2 = " + (var1 != var2));
Console.WriteLine("var1 >= var2 = " + (var1 >= var2));
Console.WriteLine("var1 <= var2 = " + (var1 <= var2));

## Slide 73: Operatoren
Wiskundige operatoren
Toekenningsoperatoren
Relationele operatoren
Logische operatoren
Programmeer termen
Variabelen
Operatoren
Debugging

## Slide 74: Logische operatoren
Boolean logic:
  Vergelijking die altijd resulteert in een boolean waarde.
  Type bool
  Waarden: true of false
Logische operatoren:
  Gebruikt voor logische berekeningen en tijdens conditionele uitvoering. (komt later terug aan bod)
  Aftoetsen van 1 of meerdere boolean waarden.
  Altijd een boolean waarde als resultaat.

## Slide 75: Logische operatoren
Operator | Omschrijving | 
&& | AND | X = Z && Y X is true als Z en Y true zijn.
¦¦ | OR | X = Z ¦¦ Y X is true als Z of Y true is.
! | NOT | X = ! Y X is true als Y false is of X is false als Y true is.

## Slide 76: Logische operatoren
Voorbeeld:
int var1 = 10;
int var2 = 20;
bool test1 = (var1 > 5) && (var2 == 15);
Console.WriteLine(" test1 = " + test1);
bool test2 = (var1 < var2) || (var2 == 8);
Console.WriteLine(" test2 = " + test2);

## Slide 77: Operatoren
Volgorde van alle (gekende) operatoren
Operator | Soort operator
x * y, x / y, x % y | Wiskundige operatoren
x + y, x – y | Wiskundige operatoren
x < y, x > y, x <= y, x >= y | Relationele operatoren
x == y, x != y | Relationele operatoren
x && y | Logische operatoren
x ¦¦ y | Logische operatoren
x = y, x += y, x -= y, x *= y, x /= y, x %= y | Toekenningsoperatoren

## Slide 78: Voorbeeld
Maak een programma dat toont aan de gebruiker of deze in aanmerking komt voor een verminderd tarief.
Een verminderd tarief geldt voor jongeren(-18) en gepensioneerden (+65).

## Slide 79: Debugging
Programmeer termen
Variabelen
Operatoren
Debugging

## Slide 80: debugging
Programma controle
  Mouse over
  Quickwatch
  Watch
Aanpassen code

## Slide 81: debugging
Programma controle
  Mouse over

## Slide 82: debugging
Programma controle
  Quickwatch

## Slide 83: debugging
Programma controle
  Quickwatch

## Slide 84: debugging
Programma controle
  Watch

## Slide 85: debugging
Aanpassen code

## Slide 86: Vragen